## Slide 1
Matériel de plongée

## Slide 2
2
Matériel de plongée
Textes en vigueur
Obligations
Entretien courant
Détendeurs
Bouteilles
Gilets
PMT
Plan
Matériel concerné

## Slide 3
Norme EN 250 de 05/2000 modifiée juin 2014, relative aux :
Appareils respiratoires autonomes à air comprimé et à circuit ouvert pour la plongée et à leurs sous-ensembles (manomètres – octopus - flexible)
E.P.I de catégorie 3
Textes en vigueur
Détendeurs et accessoires

## Slide 4
Fournir des équipements en bon état
Rinçage au sortir de l’eau
Désinfection avant changement utilisateur
Vérifications : joints, flexibles, embout, fonctionnement général
Détendeurs et accessoires
Obligation
Entretien courant:

## Slide 5
Arrêté du 20 novembre 2017 applicable à partir du 01/01/2018
relatif à l'exploitation des équipements sous pression
Textes en vigueur
Bouteilles

## Slide 6
A lieu pour les bouteilles de plongée:
aussi souvent que nécessaire
L’intervalle entre deux inspections périodiques ne pouvant dépasser : 12 mois
Bouteilles
Inspections périodiques

## Slide 7
Installations déclarées avant le 01/01/2018: 40 mois
Installation déclarées après le 01/01/2018:
1ère inspection au bout de 3 ans, ensuite tous les 4 ans
Effectuée sous la responsabilité de l’exploitant
Cloches de filtres de compresseurs et bouteilles tampon
!
Bouteilles
Inspections périodiques

## Slide 8
2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisés pour la plongée subaquatique
L’intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :
Requalifications périodiques
Bouteilles

## Slide 9
6 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisés pour la plongée subaquatique dont les exploitants bénéficient de dérogation « TIV »
L’intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :
Requalifications périodiques
Bouteilles

## Slide 10
10 ans pour les cloches de filtre de compresseurs et les bouteilles tampon (quelque soit la date d’installation)
Pour les bouteilles tampon :
À chaque nouvelle installation ou changement d’exploitant
!
L’intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :
Requalifications périodiques
Bouteilles

## Slide 11
Norme européenne EN 12021 :
Le contrôle doit être fait :
Toutes les 100 h ou 1 fois par an
Lors de toute modification de l’installation
!
Qualité de l’air
Bouteilles
Cette norme n’est obligatoire, que si vous vendez « de l’air »
Le bon sens et l’obligation de moyen le conseillent malgré tout!

## Slide 12
Bouteilles
Fournir des équipements en bon état et à jour des contrôles périodiques
Obligation
Rinçage après utilisation
Retouches de peinture si besoin
Vérifications : joints, inserts, bon fonctionnement du robinet
Entretien courant :

## Slide 13
EN 1809 de 01/98 pour les modèles ne garantissant pas la « tête vers le haut » en surface
EN12 628 de 99 pour les modèles garantissant la « tête vers le haut » en surface
E.P.I – SL de catégorie 2
Système gonflable de sécurité
Textes en vigueur
Notes: BC : Remplacement de « Gilet » par « Système gonflable de sécurité » pour être cohérent avec le Code du Sport

## Slide 14
Système gonflable de sécurité
Fournir des équipements en bon état
Obligation
Rinçage intérieur/extérieur après utilisation
Vérifications : joints, fonctionnement de l’inflateur et des purges, étanchéité de l’enveloppe
Entretien courant :

## Slide 15
NF EN 1972 - Accessoires de plongée –Tubas
NF EN 250 - E.P.I -SL de catégorie I – Masques
Palmes - Masques - Tubas
Textes en vigueur

## Slide 16
Fournir des équipements en bon état
Obligation
Rinçage après utilisation
Désinfection masque, embout tuba avant changement utilisateur
Vérifications : sangle et jupe, embout, état général
Entretien courant :
Palmes - Masques - Tubas

## Slide 17
Merci de votre attention